Ausschreibungstext

neuland heizleiste Typ 3

Heizleiste zur Montage in eine Wandnische

Bestandteile:

Halbhartes Sanco-Kupferrohr 18 x 1 mm mit entgrateten und weich aufgelöteten Kupferlamellen (0,5 x 48 x 65 mm) im Abstand von 10 mm.

Halter  aus 1 mm starkem Kupferblech mit einem Kunststoff-U-Profil zum Einhängen des Lamellenrohrs und einer Gewindemutter M 4 zum Befestigen der Blenden.

Rücken und Blende aus Fichtenleimholz zur bauseitigen Oberflächenbehandlung.

Fittings, Ventile, Dehnungsmuffen etc. gehören nicht zum Lieferumfang und sind als Zubehör erhältlich.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:  203 W/m

Maße der Heizleiste: Tiefe 77 mm, Höhe 155 mm

Maße der erforderlichen Nische: Tiefe 50 mm, Höhe 160 mm

Fabrikat: neuland heizleisten

Typ: 3

oder gleichwertig

Hersteller: www.neuland-heizleisten.de

liefern und montieren

angebotenes Fabrikat: